## Slide 1
Mobilidade em Redes de Nova Geração
PT Inovação, S.A MSI - Multimédia e Serviços IP
Carlos Parada
carlos-f-parada@ptinovacao.pt

## Slide 2: Redes de Nova Geração
O que são?
  IP é visto como integrador de todas as redes: Telecoms, Dados, etc. (“ALL-IP ”)
  Next Generation Internet Protocol (IPng) - IPv6
  No entanto, actualmente o termo também se associa
    redes 3G (e.g. UMTS)
    redes 2.5G (GPRS)
    e mesmo outras tecnologias Wireless
      e.g. Bluetooth, Wireless LAN, etc.
  Por tudo isto o IPv6 deverá
    suportar todo o tipo de tecnologias
    diferenciar tráfego
    suportar a MOBILIDADE associada a estas tecnologias
    etc.

## Slide 3: Sumário
Introdução à mobilidade dos terminais
Mobilidade em redes IP
Descrição de funcionamento da MIPv6
Adições ao protocolo para conseguir o “always-on”.
Implicações da MIPv6
O que se faz na PTIN
Conclusões e estado da arte

## Slide 4: Sumário
Introdução à mobilidade dos terminais
Mobilidade em redes IP
Descrição de funcionamento da MIPv6
Adições ao protocolo para conseguir o “always-on”.
Implicações da MIPv6
O que se faz na PTIN
Conclusões e estado da arte

## Slide 5: Mobilidade de terminais
Porquê ?
  Necessidade de acesso à informação a qualquer hora e em qualquer lugar.
  Necessidade de poder contactar e estar sempre contactável.
  Aumento da capacidade de transmissão das redes, permite novas aplicações
  Cada vez existem mais terminais e mais portáveis
    Portáteis,
    PDAs
    Telemóveis
    etc.

## Slide 6: Sumário
Introdução à mobilidade dos terminais
Mobilidade em redes IP
Descrição de funcionamento da MIPv6
Adições ao protocolo para conseguir o “always-on”.
Implicações da MIPv6
O que se faz na PTIN
Conclusões e estado da arte

## Slide 7: Mobilidade IPv6 - Objectivos
Solução para o encaminhamento de pacotes de e para nós móveis, transparente à camadas superiores (e.g. TCP, aplicações, etc.).
Permitir conectividade global sem reconfiguração do nó móvel (este será sempre identificado pelo mesmo endereço).
Acesso transparente do nó móvel a todos os recursos da rede de origem, mantendo a sua acessibilidade, como se estivesse na rede origem.
Permitir a deslocação dos terminais através de várias redes ou links sem interrupções - através da adição de outros mecanismos!

## Slide 8: Mobilidade IPv6 - Problemas
O que acontece em IP(v6):
  Encaminhamento: Quando um nó móvel se desloca para fora, da seu rede (link), perde conectividade, já que o encaminhamento é baseado no prefixo.
  Transparência: A solução de alterar o prefixo faz com que o endereço IPv6 se altere, não sendo possível manter as conexões com as camadas superiores (e.g. TCP, aplicações, etc.).
  Heterogeneidade: O funcionamento deve ser independente da camada de ligação (L2) utilizada (e.g. Ethernet, Wireless LAN, etc.). Para isso as soluções devem depender apenas da camada L3; i.e. do IPv6.

## Slide 9: Cenários de Mobilidade IP (IPv6)
Base
Station
Base
Station
Base
Station
Base
Station
Base
Station
Base
Station
Base
Station
Internet
Service Provider #2
3G (UMTS)
Service Provider #1
WLAN (802.11)
LAN/
Cabo/
xDSL
Service Provider #N
Access
Points
Access
Points
Access
Points
Rede Habitual

## Slide 10: Mobilidade IPv6 - Solução
A solução consiste em adquirir um endereço em cada rede (link) em que o nó móvel se liga.
O encaminhamento é feito através deste endereço, ainda que para as camadas superiores o endereço utilizado é o da sua rede (link); isto feito de forma transparente.
Esta transparência é conseguida usando os cabeçalhos (Headers) definidos no IPv6 (Destination Options Header e Routing Header).

## Slide 11: Sumário
Introdução à mobilidade dos terminais
Mobilidade em redes IP
Descrição de funcionamento da MIPv6
Adições ao protocolo para conseguir o “always-on”.
Implicações da MIPv6
O que se faz na PTIN
Conclusões e estado da arte

## Slide 12: Mobilidade IPv6 - Entidades definidas
Mobile Node (MN)
  Nó que pode mudar o seu ponto de ligação de um link para outro e ainda assim ser contactado pelo seu Home address.
Home address (Ha)
  Um endereço IPv6 que é atribuído por um longo período de tempo a um nó IPv6, correspondente à sua rede de origem.
  Será sempre o seu identificador donde quer que se desloque.
Home Agent (HA)
  Um router ou host? na Home Network do nó móvel . Envia pacotes encapsulados (túnel) ao nó móvel e mantém informação da sua localização actualizada.
Correspondent Node (CN)
  Nó com o qual o nó móvel se comunica. O correspondent node pode ser também ele móvel ou estacionário.

## Slide 13: Mobilidade IPv6 - Entidades definidas
Home Network/link (HN)
  Rede/link onde o prefixo de origem de um nó móvel é definido. Rede origem do nó móvel.
Foreign Network/link (FN)
  Qualquer rede/link diferente da rede/link de origem do nó móvel, e à qual este se liga temporariamente.
Care-of Address (CoA)
  Um endereço IPv6 associado a um nó móvel durante a sua visita a uma Foreign Network (com o prefixo dessa rede).
Binding
  Operação de registo no HA, da associação do Home address de um nó móvel com o Care-of Address primário. Esta operação também se aplica ao CN.
Handover (ou Hand-off)
  Transição entre duas redes diferentes.

## Slide 14: Mobilidade IPv6 - Operação básica O MN move-se para uma FN
Visited Network
Home Network
Internet
HA
Router
Situação normal
Correspondent
Network
Router
Router
Router
Router
Router
CN
MN

## Slide 15: Mobilidade IPv6 - Operação básica O MN move-se para uma FN
Visited Network
Home Network
Internet
MN
HA
Router
O MN move-se para um segmento de rede distinto do de origem
(uma Foreign Network)
MN
Correspondent
Network
Router
Router
Router
Router
Router
CN

## Slide 16: Mobilidade IPv6 - Operação básica O MN adquire um CoA
Visited Network
Home Network
Internet
MN
Obtenção de um endereço com o prefixo dessa rede, o qual será utilizado para troca de pacotes
CoA (Care-of Address)
Correspondent
Network
Router
Router
Router
Router
Router
Router
CN
HA
Notes: MN move-se para um link distinto do de origem
Execução de autoconfiguração (stateless ou statefull), depois de detectada a nova localização e encontrado novo default router.
Utiliza o endereço gerado como care-of address. O prefixo utilizado é o da rede visitada.

## Slide 17
Visited Network
Home Network
Internet
MN
Correspondent
Network
Mobilidade IPv6 - Operação básica O MN regista-se no seu HA
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN
O MN contacta o seu HA, para o notificar de qual o novo CoA que irá a utilizar
Notes: O MN regista o care-of address no HA, enviando um pacote com um binding update. Estes pacotes sao enviados ao HM normalmente em pacotes dedicados. Já para os CN são normalmente enviados em pacotes de dados
Para identificar o HA pode enviar e receber mensagens ICMPv6 especiais:
Home Agent Address Discovery Request message
Home Agent Address Discovery Reply message

## Slide 18
Visited Network
Home Network
Internet
MN
Correspondent
Network
Mobilidade IPv6 - Operação básica HA intercepta pacotes do CN para o MN
Envio de pacotes do CN para o MN. O HA intercepta o primeiro pacote destinado ao MN. O mesmo fará com todos os pacotes destinados ao MN
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN
Notes: O HA intercepta qualquer pacote destinado ao home address do MN, utilizando proxy Neighbor Discovery. Para isso envia um Neighbor Advertisement com o seu próprio link-layer address.
Proxy Neighbor Discovery significa que o HA envia por multicast mensagens de Neighbor Advertisements no link de origem do MN em favor do MN. Assim anuncia o HA link layer address para o MN home address actualizando essa informação nos destinos de interesse
O HA também responde a Neighbor Solicitations a favor do MN

## Slide 19: Mobilidade IPv6 - Operação básica HA reencaminha para o MN
Visited Network
Home Network
Internet
MN
Correspondent
Network
O HA deduz que o CN quer contactar o MN e reencaminha o pacote para o MN (usando o CoA)
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN
Notes: Cada pacote interceptado pelo HA é enviado por tunel para o care-of address do MN utilizando encapsulamento IPv6
Um nó enviando um pacote verifica primeiro a sua binding cache. Se existe aí essa entrada, utiliza o care-of address como destino do pacote.

## Slide 20: Mobilidade IPv6 - Operação básica MN envia resposta ao CN
Visited Network
Home Network
Internet
MN
O MN responde directamente ao CN usando o CoA, enviando também a informação de qual o seu endereço normal
Correspondent
Network
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN
Notes: Se o MN envia algum pacote directamente para outro nó, fá-lo indicando como origem o seu care-of address mas inclui uma opção de destino Home Address. Sendo o home address estático, isto permite ao correspondent node utilizar o care-of address de forma transparente para os niveis superiores. Estes apenas vêem o home address.
Assim os pacotes originados pelo correspondent são enviados ao HA e deste são enviado ao MN. Em sentido contrario estes são enviado directamente do MN para o correspondent. Isto é chamado de Triangle routing.

## Slide 21: Mobilidade IPv6 - Operação básica Actualização do registo
Visited Network
Home Network
Internet
MN
A comunicação entre o MN e o CN é feita directamente (sem intervenção do HA).
Correspondent
Network
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN
Notes: O MN pode enviar biding updates a um correspondent que guarda esta informação em cache permitindo a comunicação directa entre ambos. Para isso o correspondent utiliza um routing header com primeiro destino o care-of address do MN e segundo destino o home address do MN (sendo looped-back dentro do próprio MN).

## Slide 22: Mobilidade IPv6 - Operação Básica Regresso do MN à sua HN
Visited Network
Home Network
Internet
Correspondent
Network
O MN regressa para a sua rede de origem
(HN), voltando à situação inicial, donde irá utilizar o IPv6 normalmente, como se não fosse um MN
MN
MN
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN

## Slide 23: Mobilidade IPv6 - Operação Básica Regresso do MN à sua HN
Visited Network
Home Network
Internet
Correspondent
Network
O MN detecta que está na sua HN e elimina o seu registo no HA, passando este a não interceptar os pacotes
MN
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN

## Slide 24: Mobilidade IPv6 - Operação Básica Regresso do MN à sua HN
Visited Network
Home Network
Internet
Correspondent
Network
O MN e o CN passam a trocar tráfego utilizando IPv6 standard
MN
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN

## Slide 25: Mobilidade IPv6 - IPv6 Básico
Data
Extension Header N
...
Extension Header 1
Base Header
Cabeçalhos de extensão
(Opcionais)
Hop Limit (8)
Next Header
(8)
Flow Label
(20)
Traffic Class
(8)
Destination Addess (128)
Source Address (128)
Payload Length
(16)
Version (4)
Cabeçalho do pacote IPv6
320 bits (40 bytes)
32 bits (4 bytes)
e.g.
3ffe:1080:0:0:8:800:200C:417A
3ffe:1080::8:800:200C:417A
- Endereços IPv6: 128 bits
- Cabeçalhos de extensão:
- Cabeçalhos de extensão:
DH (Destination Option Header) - utilizado para transmitir informação adicional ao host destino.
RH (Routing Header) - utilizado para encaminhar os pacotes por um path determinado.
AH (Athentication Header) - Autenticação e Segurança.
- Auto-configuração

## Slide 26: Mobilidade IPv6 - Detalhes de Operação O MN move-se para uma FN
Visited Network
Home Network
Internet
HA
Router
Situação normal
Correspondent
Network
Router
Router
Router
Router
Router
CN
MN

## Slide 27: Mobilidade IPv6 - Detalhes de Operação
Visited Network
Home Network
Internet
MN
Correspondent
Network
O MN move-se para um segmento de rede distinto do de origem
(uma FN)
MN
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN

## Slide 28: Mobilidade IPv6 - Detalhes de Operação O MN adquire um novo CoA
Visited Network
Home Network
Internet
MN
Obtenção de um endereço com o prefixo dessa rede, o qual será utilizado como CoA.
- Auto-configuração
- DHCPv6
Correspondent
Network
ICMPv6
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN
Auto-configuração (stateless)
DHCPv6 (stateful)
Notes: MN move-se para um link distinto do de origem
Execução de autoconfiguração (stateless ou statefull), depois de detectada a nova localização e encontrado novo default router.
Utiliza o endereço gerado como care-of address. O prefixo utilizado é o da rede visitada.

## Slide 29
Visited Network
Home Network
Internet
MN
Binding Update
(BU)
Correspondent
Network
O MN envia um Binding Update (BU) ao seu HA, para o notificar de qual o CoA que irá a utilizar (CoA primário)
Mobilidade IPv6 - Detalhes de Operação O MN regista-se no seu HA
IPv6
DH
HA
BU
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN
Notes: O MN regista o care-of address no HA, enviando um pacote com um binding update. Estes pacotes sao enviados ao HM normalmente em pacotes dedicados. Já para os CN são normalmente enviados em pacotes de dados
Para identificar o HA pode enviar e receber mensagens ICMPv6 especiais:
Home Agent Address Discovery Request message
Home Agent Address Discovery Reply message

## Slide 30
Visited Network
Home Network
Internet
MN
Correspondent
Network
O HA envia um Binding Acknowledge (BA) ao MN, para o notificar se o BU foi aceite ou não. Para lhe enviar o BA utiliza um Routing Header (RH)
Mobilidade IPv6 - Detalhes de Operação O HA confirma registo do MN
IPv6
RH
DH
BA
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN
Binding
Acknowledgment
(BA)
Notes: O HA regista a nova correspondencia e envia um binding acknowledgment ao MN.

## Slide 31
Router
Visited Network
Home Network
Internet
MN
BA
Correspondent
Network
Ao fim de algum tempo o MN as mensagens de BU e BA são trocadas para actualizar o registo
Mobilidade IPv6 - Detalhes de Operação Actualização do Registo
BU
IPv6
DH
HA
BU
IPv6
RH
DH
BA
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN
Notes: O HA regista a nova correspondencia e envia um binding acknowledgment ao MN.

## Slide 32
Visited Network
Home Network
Internet
MN
Envio de pacotes do CN para o MN. O HA intercepta o primeiro pacote destinado ao MN. O mesmo fará com todos os pacotes destinados ao MN
IPv6
dados
Correspondent
Network
Mobilidade IPv6 - Detalhes de Operação HA intercepta pacotes do CN para o MN
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN
Notes: O HA intercepta qualquer pacote destinado ao home address do MN, utilizando proxy Neighbor Discovery. Para isso envia um Neighbor Advertisement com o seu próprio link-layer address.
Proxy Neighbor Discovery significa que o HA envia por multicast mensagens de Neighbor Advertisements no link de origem do MN em favor do MN. Assim anuncia o HA link layer address para o MN home address actualizando essa informação nos destinos de interesse
O HA também responde a Neighbor Solicitations a favor do MN

## Slide 33: Mobilidade IPv6 - Detalhes de Operação HA reencaminha para o MN
Visited Network
Home Network
Internet
MN
Correspondent
Network
O HA deduz que o CN não tem o CoA do MN na sua Binding Cache (BC) e reencaminha o pacote para o MN (usando o CoA)
IPv6
IPv6’
dados
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN
Notes: Cada pacote interceptado pelo HA é enviado por tunel para o care-of address do MN utilizando encapsulamento IPv6
Um nó enviando um pacote verifica primeiro a sua binding cache. Se existe aí essa entrada, utiliza o care-of address como destino do pacote.

## Slide 34: Mobilidade IPv6 - Detalhes de Operação MN envia resposta ao CN
Visited Network
Home Network
Internet
MN
O MN responde directamente ao CN usando o CoA e enviando um BU para inserir ou actualizar a Binding Cache (BC) do CN.
Correspondent
Network
Como acontecia no HA, o BU é acompanhado com o HA Option. O BU pode ser enviado dentro de um pacote de resposta (com dados) ou num outro pacote
dados
IPv6
DH
HA
BU
IPv6
DH
HA
BU
BU
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN
Notes: Se o MN envia algum pacote directamente para outro nó, fá-lo indicando como origem o seu care-of address mas inclui uma opção de destino Home Address. Sendo o home address estático, isto permite ao correspondent node utilizar o care-of address de forma transparente para os niveis superiores. Estes apenas vêem o home address.
Assim os pacotes originados pelo correspondent são enviados ao HA e deste são enviado ao MN. Em sentido contrario estes são enviado directamente do MN para o correspondent. Isto é chamado de Triangle routing.

## Slide 35: Mobilidade IPv6 - Detalhes de Operação CN confirma BU do MN
Visited Network
Home Network
Internet
MN
O CN pode confirmar ou não a chegada do BU por parte do MN.
Normalmente esta não é confirmada já caso a operação não corra bem, o CN voltará a enviar o pacote para a HN e um novo BU lhe será enviado pelo MN
Correspondent
Network
IPv6
RH
DH
BA
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN
Notes: Se o MN envia algum pacote directamente para outro nó, fá-lo indicando como origem o seu care-of address mas inclui uma opção de destino Home Address. Sendo o home address estático, isto permite ao correspondent node utilizar o care-of address de forma transparente para os niveis superiores. Estes apenas vêem o home address.
Assim os pacotes originados pelo correspondent são enviados ao HA e deste são enviado ao MN. Em sentido contrario estes são enviado directamente do MN para o correspondent. Isto é chamado de Triangle routing.

## Slide 36: Mobilidade IPv6 - Detalhes de Operação Comunicação entre CN e MN
Visited Network
Home Network
Internet
MN
A comunicação entre o MN e o CN passa a ser feita directamente (sem intervenção do HA).
MN -> CN: utiliza um HA
CN -> MN: utiliza um RH
dados
Correspondent
Network
IPv6
IPv6
RH
dados
DH
HA
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN
Notes: O MN pode enviar biding updates a um correspondent que guarda esta informação em cache permitindo a comunicação directa entre ambos. Para isso o correspondent utiliza um routing header com primeiro destino o care-of address do MN e segundo destino o home address do MN (sendo looped-back dentro do próprio MN).

## Slide 37: Mobilidade IPv6 - Detalhes de Operação Pedido de actualização da BC
Visited Network
Home Network
Internet
MN
Quer o HA, quer o CN podem a qualquer momento pedir ao MN que lhe envie o seu actual CoA através de Binding Request (BR).
O MN responde usando um Binding Update (BU), sendo confirmado com BA
Correspondent
Network
Binding Update
(BU)
Binding Request
(BR)
IPv6
RH
DH
BU
IPv6
RH
DH
BR
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN
Binding Acknowledge
(BR)
IPv6
RH
DH
BA
Notes: Se o MN envia algum pacote directamente para outro nó, fá-lo indicando como origem o seu care-of address mas inclui uma opção de destino Home Address. Sendo o home address estático, isto permite ao correspondent node utilizar o care-of address de forma transparente para os niveis superiores. Estes apenas vêem o home address.
Assim os pacotes originados pelo correspondent são enviados ao HA e deste são enviado ao MN. Em sentido contrario estes são enviado directamente do MN para o correspondent. Isto é chamado de Triangle routing.

## Slide 38: Mobilidade IPv6 - Detalhes de Operação Deslocação do MN para outra FN
Visited Network 1
Visited Network 2
Internet
Correspondent
Network
Pode acontecer que o MN se desloque de uma FN para outra
MN
MN
Home Network
Router
Router
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN

## Slide 39: Mobilidade IPv6 - Detalhes de Operação Deslocação do MN para outra FN
Visited Network 1
Visited Network 2
Internet
Correspondent
Network
Todo o processo de adquisição de CoA, binding, etc.. se repete, tal como foi descrito atrás
MN
Home Network
Router
Router
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN
Auto-configuração (stateless)
DHCPv6 (stateful)
BU
IPv6
DH
HA
BU
BA
IPv6
RH
DH
BA

## Slide 40: Mobilidade IPv6 - Detalhes de Operação Com reencaminhamento para o MN desde a FN
Visited Network 1
Visited Network 2
Internet
Correspondent
Network
MN
Home Network
Router
Router
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN
dados
IPv6
RH
IPv6’
HAV
dados
IPv6
RH
Caso implemente a possibilidade de utilizar os HAs das FNs para reencaminhar os pacotes, o MN depois enviará-lhes um BU para eliminarem a entrada na BC (como para o HA)

## Slide 41: Mobilidade IPv6 - Detalhes de Operação Sem reencaminhamento para o MN desde a FN
Visited Network 1
Visited Network 2
Internet
Correspondent
Network
MN
Home Network
Router
Router
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN
HAV
dados
IPv6
RH
Caso não implemente este mecanismo, os pacotes perderam-se. Após um número pré-definido N de tentativas falhadas o CN começará a enviar pacotes para a sua HN

## Slide 42: Mobilidade IPv6 - Detalhes de Operação Regresso do MN à sua HN
Visited Network
Home Network
Internet
Correspondent
Network
O MN regressa para a sua rede de origem
(HN), voltando à situação inicial, donde irá utilizar IPv6 standard, como se não fosse um MN
MN
MN
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN

## Slide 43: Mobilidade IPv6 - Detalhes de Operação Regresso do MN à sua HN
Visited Network
Home Network
Internet
Tal como na quando se moveu para a FN, o MN vai detectar através de Neighbor Discovery que chegou à sua HN
Correspondent
Network
MN
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN
ICMPv6
Auto-configuração (stateless)
DHCPv6 (stateful)
Notes: MN move-se para um link distinto do de origem
Execução de autoconfiguração (stateless ou statefull), depois de detectada a nova localização e encontrado novo default router.
Utiliza o endereço gerado como care-of address. O prefixo utilizado é o da rede visitada.

## Slide 44: Mobilidade IPv6 - Detalhes de Operação Regresso do MN à sua HN
Visited Network
Home Network
Internet
Ele envia um BU para o HA com o campo do CoA igual ao seu Home address. O HA vai saber então que deverá eliminar a entrada na sua BC, deixando de ser proxy do endereço
Correspondent
Network
MN
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN
Binding Update
(BU)
IPv6
DH
HA
BU
Binding Acknowledge
(BA)
IPv6
DH
HA
BA
Notes: MN move-se para um link distinto do de origem
Execução de autoconfiguração (stateless ou statefull), depois de detectada a nova localização e encontrado novo default router.
Utiliza o endereço gerado como care-of address. O prefixo utilizado é o da rede visitada.

## Slide 45: Mobilidade IPv6 - Operação Básica Regresso do MN à sua HN
Visited Network
Home Network
Internet
Correspondent
Network
As novas ligações entre o MN e o CN passam a ser feitas utilizando IPv6 normalmente
MN
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN
dados
IPv6
dados
IPv6

## Slide 46: Mobilidade IPv6 - Detalhes de Operação Com reencaminhamento para o MN desde a FN
Visited Network
Home Network
Internet
Caso implemente a possibilidade de utilizar os HAs das FNs para reencaminhar os pacotes, o MN depois enviará-lhes um BU para eliminarem a entrada na BC (como para o HA)
Correspondent
Network
MN
HAV
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN
dados
IPv6
RH
dados
IPv6
RH
IPv6’
Notes: MN move-se para um link distinto do de origem
Execução de autoconfiguração (stateless ou statefull), depois de detectada a nova localização e encontrado novo default router.
Utiliza o endereço gerado como care-of address. O prefixo utilizado é o da rede visitada.

## Slide 47: Mobilidade IPv6 - Detalhes de Operação Sem reencaminhamento para o MN desde a FN
Visited Network
Home Network
Internet
Caso não implemente este mecanismo, os pacotes perderam-se. Após um número pré-definido N de tentativas falhadas o CN começará a enviar pacotes para a sua HN
Correspondent
Network
MN
HAV
Router
Router
Router
Router
Router
Router
HA
CN
dados
IPv6
RH
Notes: MN move-se para um link distinto do de origem
Execução de autoconfiguração (stateless ou statefull), depois de detectada a nova localização e encontrado novo default router.
Utiliza o endereço gerado como care-of address. O prefixo utilizado é o da rede visitada.

## Slide 48: Mobilidade IPv6 - Segurança
- O problema de segurança coloca-se quando o MN se encontra numa FN.
- Deve ser garantido o mesmo nível de segurança que numa LAN.
- Entre os vários nodos deve existir um associação segura (Binding Security Association), de forma a garantir que o tráfego transportado pertence ao utilizador correcto.
- Mecanismos utilizados (ainda em discussão):
  AH (Athentication Header).
  ESP (Encapsulation Security Header).
  IPSec.

## Slide 49
Sumário
Introdução à mobilidade dos terminais
Mobilidade em redes IP
Descrição de funcionamento da MIPv6
Adições ao protocolo para conseguir o “always-on”.
Implicações da MIPv6
O que se faz na PTIN
Conclusões e estado da arte
Notes: [6] D. Johnson, S. Deering,
RFC 2526 Reserved IPv6 Subnet Anycast Addresses,
Março 1999.

## Slide 50: Mobilidade IPv6 - Extensões ao MIPv6 Conceito “always-on”
Integração de redes implica inexistência de falhas no serviço.
O principal problema acontece durante o handover, já que nesse intervalo de tempo o serviço é interrompido por instantes.
Estão a ser definidas extensões para o MIPv6 de forma a minimizar o período de handover.
Procura-se que este não seja perceptível (seemless handover).
A ideia é nunca perder a conectividade - ALWAYS-ON.
A maior parte destas soluções aplicam-se apenas a handovers em redes wireless.
Notes: [6] D. Johnson, S. Deering,
RFC 2526 Reserved IPv6 Subnet Anycast Addresses,
Março 1999.

## Slide 51: Mobilidade IPv6 - Extensões ao MIPv6 FMIPv6 (Fast-handover MIPv6)
Visited Network 1
Visited Network 2
Internet
Correspondent
Network
MN
MN
Router
Router
Router
Router
Router
Router
CN
Aplicável apenas em ambientes wireless.
O MN está ligado simultaneamente a mais de 1 link
Pacotes do MN vão para as várias redes
AR1 encaminham os pacotes para o MN na sua rede e para a nova - o AR2 (bicasting)
Utilização de triggers L2
AR2
AR1
Router
HA
Home Network
Notes: [6] D. Johnson, S. Deering,
RFC 2526 Reserved IPv6 Subnet Anycast Addresses,
Março 1999.

## Slide 52: Mobilidade IPv6 - Extensões ao MIPv6 HMIPv6 (Hierarchical MIP) e RR (Regional Registration)
Aproveita o facto de o handover ser a maior parte das vezes para redes próximas - no mesmo domínio (micro-mobilidade)
O MN não sinaliza o HA na mudança de rede (no mesmo domínio)
RCoS endereço para todo o domínio
LCoS - endereço de cada rede no domínio
MAP / GMA - novas entidades
rede 1
Internet
Correspondent
Network
Router
Router
CN
rede 2
MN
MN
Router
Router
Router
Router
AR2
AR1
MAP/GMA
RCoS
LCoS 1
LCoS 2
Domínio X
Router
HA
Home Network
Notes: [6] D. Johnson, S. Deering,
RFC 2526 Reserved IPv6 Subnet Anycast Addresses,
Março 1999.

## Slide 53
Sumário
Introdução à mobilidade dos terminais
Mobilidade em redes IP
Descrição de funcionamento da MIPv6
Adições ao protocolo para conseguir o “always-on”.
Implicações da MIPv6
O que se faz na PTIN
Conclusões e estado da arte
Notes: [6] D. Johnson, S. Deering,
RFC 2526 Reserved IPv6 Subnet Anycast Addresses,
Março 1999.

## Slide 54
A Mobilidade levanta alguns problemas ...
  Qualidade de Serviço (QoS)
    alterações nos endereços
    quebra de reservas
    alteração do percurso dos pacotes
    soluções passam por utilizar
      BBs, Policy Brokers, etc.
  Autenticação nas diversas redes
  Facturação de serviços
  Dimensionamento e previsão de larguras de banda
  entre outros.
Mobilidade IPv6 - Implicações da MIPv6
Notes: [6] D. Johnson, S. Deering,
RFC 2526 Reserved IPv6 Subnet Anycast Addresses,
Março 1999.

## Slide 55
Sumário
Introdução à mobilidade dos terminais
Mobilidade em redes IP
Descrição de funcionamento da MIPv6
Adições ao protocolo para conseguir o “always-on”.
Implicações da MIPv6
O que se faz na PTIN
Conclusões e estado da arte
Notes: [6] D. Johnson, S. Deering,
RFC 2526 Reserved IPv6 Subnet Anycast Addresses,
Março 1999.

## Slide 56: O que se faz na PTIN - Projectos

## Slide 57: O que se faz na PTIN - Cenários
Cenários:
- LANs
- Wireless LANs
- 3G (futuramente)
Telebit AXI162
6Bone
HA
DNS
3ffe:3103:0:10::/64
3ffe:3103:0:202::/64
MN
FCCN
PT Com
Euro6IX
LONG
Moby Dick
IRC
FTP
WEB
FTP
WEB
IRC
MULTIMÉDIA
Base
Statio
Base
Statio

## Slide 58: O que se faz na PTIN - Exemplos
Exemplo1:
Exemplo2:

## Slide 59
Sumário
Introdução à mobilidade dos terminais
Mobilidade em redes IP
Descrição de funcionamento da MIPv6
Adições ao protocolo para conseguir o “always-on”.
Implicações da MIPv6
O que se faz na PTIN
Conclusões e estado da arte
Notes: [6] D. Johnson, S. Deering,
RFC 2526 Reserved IPv6 Subnet Anycast Addresses,
Março 1999.

## Slide 60: Conclusões e estado da arte
IPv6 e MIPv6 poderão ser uma boa solução para a mobilidade em redes integradas (nova geração).
As extensões ao protocolo (seemless handover - FMIP, HMIP, etc.) serão importantes para a sua implantação no terreno (ainda não existem implementações)
Na verdade, a maior parte da mobilidade deverá ser feita ao nível 2 (rádio) nos operadores 3G.
É quase a única solução possível para efectuar mobilidade inter-tecnologia L2 - LAN, WLAN, etc..
O mesmo acontece no roaming IP entre operadores, quer nacionais quer internacionais.

## Slide 61
Obrigado.
Carlos Parada
Questões ?