## Slide 1: Portas I/O
Microprocessadores: Portas I/O

## Slide 2
O PIC1684A trata-se de um micro controlador desenvolvido pela Microchip (www.microchip.com), cuja
implementação é conseguida num integrado de 18 pinos como mostra a figura.
Microprocessadores: Portas I/O
Neste circuito podemos encontrar 13 pinos I/O, que se dividem em 5 pinos para a PORTA e 8 pinos para a PORTB, programaveis individualmente como entradas ou saidas.

## Slide 3
Microprocessadores: Portas I/O
A PORTA comanda os pinos RA0:RA4, quando o TRISA é igual a 1 os pinos são entradas ,quando o TRISA for 0 os pinos são de saida.
A PORTB comanda os pinos RB0:RB7. quando o TRISB é igual a 1 os pinos são entradas ,quando o TRISB for 0 os pinos são de saida.
Diagrama de blocos PIC16F84A

## Slide 4
Microprocessadores: Portas I/O
Os pinos RA0:RA3 funcionam apenas como entradas ou saidas, enquanto que o pino RA4, além de funcionar como entrada ou saida, pode funcionar como entrada de um sinal de relógio para um contador crescente de 8 bits.
Diagrama de blocos dos pinos RA3:RA0
Diagrama de blocos do pino RA4

## Slide 5
Microprocessadores: Portas I/O
Os pinos RB7:RB4, permitem gerar uma interrupção sempre que há uma mudança de estado em qualquer um deles, desde que estejam programados como entrada de dados. Os pinos de entrada são permanentemente comparados com o último valor lido da porta.
Desde que seja encontrada uma diferença em qualquer um desses pinos, é activada a flag RBIF de pedido de interrupção.
Diagrama de blocos dos pinos RB3:RB0
Diagrama de blocos dos pinos RB4:RB7

## Slide 6
Microprocessadores: Portas I/O
Bancos de memória

## Slide 7
Microprocessadores: Portas I/O
Exemplo de inicialização da PORTA
BCF STATUS, RPO ;
CLRF PORTA ; Inicializa PORTA , limpando as ; saidas
BSF STATUS, RPO ; Selecciona banco 1 de memória
MOVLW 0x0F ; Valores usados para indicar as ; entradas ou saidas
MOVWF TRISA ; Define como entradas os pinos ; RA0:RA3 e como saida o pino RA4
; O registo do TRISA<7:5> são ; sempre lidos como ‘0’
0F hex  00001111 bin
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
BIT7
BIT0
RA4 RA3 RA2 RA1 RA0
Sempre ‘0’
TRISA