## Slide 1
INTERRUPÇÔES

## Slide 2: Introdução:
Interrupções é um mecanismo do microcontrolador, que associa alguns eventos no momento em que eles ocorrem não interessando o que o microcontrolador está a executar no momento em que eles se dão, ocorrendo assim a interrupção.
È uma parte muito importante do microcontrolador pois vai fazer a ligação entre este e o ambiente que o rodeia.
Geralmente cada interrupção muda a corrente do programa obrigando-o a parar para executar um subprograma, que se denomina por rotina de interrupção. Depois de ser executado este subprograma é que a corrente do programa regressa ao ponto do qual foi invocada, continuando assim a executar o programa principal.

## Slide 3
Evento do meio externo
Diagrama de Interrupção:

## Slide 4: Fontes Possíveis de Interrupção e como afecta o programa:
Registo de Controlo:
O registro de controlo de uma Interrupção é chamado INTCON e encontra-se no endereço de memória 0Bh.
GIE | EEIE | TOIE | INTIE | RBIE | TOIF | INTIF | RBIF
A função deste registo é assinalar e permitir ou não as interrupções através dos seus bits. Os bits com terminação em IF são flags que assinalam a interrupção.
Os bits com terminação IE permitem ou não a interrupção.

## Slide 5
RBIF
bit 0 - RBIF ( RB Port Change Interrupt Flag bit)
È o bit que informa sobre as mudanças de estado nos pinos
RB7..RB4 da PORTB.
1= Houve mudança de estado em pelo menos um dos pinos, o que dá origem a uma interrupção.
0=Não ocorreu mudança de estado em nenhum dos pinos.

## Slide 6
RBIF
INTIF
bit 1 - INTIF (INT External Interrupt Flag bit)
È o bit que informa sobre as mudanças de estado no pino
RB0/INT da PORTB.
1=Houve mudança de estado no pino que dá origem a interrupção.
0=Não ocorreu mudança de estado em no pino.

## Slide 7
RBIF
INTIF
TOIF
bit 2 - TOIF(TMR0 Overflow Interrupt Flag bit)
È o bit que informa quando o contador passa do valor FFh para
00h(overflow).
1=ocorreu overflow do contador dando origem a uma interrupção.
0=não há overflow do contador.

## Slide 8
RBIE
RBIF
INTIF
TOIF
bit 3 - RBIE (RB port change interrupt enable bit)
bit que permite ou não a interrupção gerada pela alteração de estado
nos pinos RB7..RB4 da PORTB.
1=permite a interrupção nos pinos
0=desactiva a interrupção nos pinos

## Slide 9
INTIE
RBIE
RBIF
INTIF
TOIF
bit 4 - INTIE (INT external interrupt enable bit)
bit que permite ou não a interrupção gerada pela alteração
de estado no pino RB0/INT.
1=permite a interrupção no pino
0=desactiva a interrupção no pino

## Slide 10
TOIE
INTIE
RBIE
RBIF
INTIF
TOIF
bit 5 - TOIE(TNR0 overflow interrupt enable bit)
bit que permite ou não a interrupção gerada pelo
overflow do contador
1=permite a interrupção quando ocorre overflow do contador
0=desactiva a interrupção gerada pelo overflow do contador

## Slide 11
TOIE
INTIE
EEIE
RBIE
RBIF
INTIF
TOIF
bit 6 - EEIE(EEPROM write complet interrupt enable bit)
bit que permite ou não a interrupção gerada pelo fim de escrita
da EEPROM
1= permite a interrupção
0=desactiva a interrupção

## Slide 12
GIE
TOIE
INTIE
EEIE
RBIE
RBIF
INTIF
TOIF
bit 7- GIE(Global interrupt enable bit)
bit que activa /desactiva todas as interrupções
1= permite todas as interrupções
0-desactiva todas as interrupções

## Slide 13
Interrupção externa por alteração do estado do pino RB0/INT
Pinos de Interrupção por alteração dos estados das entradas RB7, RB6, RB5 e RB4
Interrupções Externas do PIC16F84A

## Slide 14
OS 4 TIPOS DE INTERRUPÇÕES DO PIC16F84A:
1-Interrupção externa provocada pela mudança de estado do pino RB0/INT
2- Interrupção provocada pelo overflow do TMR0
3-Interrupção provocada pela mudança de estado dos pinos RB7..RB4 da PORTB.
4-interrupção provocada pelo fim de escrita na EEPROM

## Slide 15
1-Interrupção externa provocada pela mudança de estado do pino RB0\INT
Esta interrupção é activada por flanco através do registo option-reg, que contém
vários bits de controlo com vários tipos de aplicações uma delas é a que se situa
no bit 6 do registo option-reg controla a interrupção externa INT.
INTEDG- Selecção de activação de interrupção INT.
Activação do flanco:
-Ascendente se INTEDG=1.
-Descendente se INTEDG=0.
A flag INTIF è :
-activada sempre que um flanco válido aparece no pino RB0/INT.
-desactivada por software.
A sua autorização é feita através do bit 4 do registo INTCON (INTIE).
INTEDG

## Slide 16
Interrupção provocada pelo overflow do TMR0
Sempre que o incremento do registo TMRO provocar a passagem de FFh para 00H(overflow) é activa a flag de interrupção TOIF que se encontra no bit 2 do registo INTCON.
TOIF
Se a interrupção estiver autorizada é dada o processo de interrupção do micro:A autorização é realizada através do bit TOIE que se encontra no registo 5 da INTCON.
TOIE
Autorização de interrupção
flag de pedido de interrupção

## Slide 17
Interrupção provocada pela mudança de estado dos pinos RB7..RB4 da PORTB.
O acesso ao sistema de interrupções do microcontrolador pode ser feita do exterior através dos pinos dos pinos RB7..RB4.
A mudança de estado em qualquer um dos bits RB7::RB4 coloca a 1 a flag RBIF que se encontra na 1ºbit do registo INTCON.
RBIE
Autorização de interrupção
flag de pedido de interrupção
A sua autorização pode ser feita através do bit RBIE que se encontra no bit 3 do registo INTCON:
RBIF

## Slide 18
interrupção provocada pelo fim de escrita na EEPROM
Quando o processo de escrita na EEPROM termina a interrupção informa ao microcontrolador que terminou a escrita na memória ,esta informação encontra-se no EEIF, bit 4 do registo EECON1. Esta interrupção pode ser desactivada fazendo o reset no bit EEIE que se encontra na posição 6 do registo INTCON.
EEIE
Autorização de interrupção
EEIF - Flag de interrupção da operação de escrita na EEPROM

## Slide 19
GIE:
Cada tipo de interrupção tem 2 bits de controlo. Um que activa as interrupções e outro que detecta quando ocorrem as mesmas interrupções.
Há um bit comum a todas as interrupções, o GIE que permite activar ou desactivar as interrupções simultaneamente.
O GIE è útil quando estamos a escrever um programa pois indica ás interrupções para estarem inactivas durante um período de tempo para que a execução do programa não seja interrompida

## Slide 20
Quando é requerida a interrupção o GIE é colocado a 0, para não permitir mais nenhuma interrupção.
A interrupção só se inicia quando o endereço de retorno é colocado na stack (memória) e o pc(program counter) a carregar com o endereço 04h,é a partir desta posição de memória que será escrita a rotina de serviço de interrupção.
NOTA: as diferentes flags de pedido de interrupção podem ser activadas independentemente de as respectivas interrupções estarem ou não autorizadas ou do estado do GIE

## Slide 21
Para se usar as interrupções certas tarefas precisam de ser defenidas, a este processo chama-mos de inicialização.
Durante a inicialização temos que definir quais as interrupções que o microcontrolador terá que responder e as que ele terá que ignorar.
Se não inicializar-mos o bit que activa uma certa interrupção, o programa não executara o subprograma de interrupção.
Para resolver este problema podemos executar a seguinte instrução.
clrf INTCON ;todas interrupções desactivadas
Movlw B’00010000 ;apenas activadas as interrupções externas
Bsf INTCON, GIE ;ocorrência das interrupções activadas.
INICIALIZAÇÂO DAS INTERRUPÇÔES
Este programa permite-nos ver onde começa o processo da interrupção ,ou seja quando a interrupção é activada caso surja outra interrupção ,esta não será activada e todas as interrupções só serão activada quando GIE=1.

## Slide 22
Quando no programa se dá a interrupção,ele terá que guardar o tipo de valores que existem para não os perder quando regressar do sub -programa.
A este processo dá-se o nome de push pop. Ao serem enviados para o sub programa os valores podem sofrer alterações e no final do sub -programa estes podem sofrer alterações e assim terem valores diferentes daqueles que foram fornecidos pelo programa principal. Assim sendo o programa não utiliza os valores que encontram no final dão sub programa mas sim os que guardou antes de recorrer ao ao mesmo. Assim a execução do programa será a correcta e sem erros.
PUSH POP
FIM